# KÖRFEZ İLÇESİ ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Okul Servis Araçlarında Aranacak Şartlar, Çalışma Esasları, Taşıyıcı Ve Sürücünün Yükümlülükleri

- “Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği” ile “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümlerine uymak,

- Karayolları Trafik Kanununa, Tüzüğüne ve diğer ilgili mevzuata uygun taşıma için gerekli fennî tedbirler alınmış, tüzük gereğince yalnız yolcu taşımak için yapılmış yada tadil edilmiş olmak.

- Bayram, tören ve gezilerden ayrıca ücret talep etmemek.

- Taşıtlarda, taşınacak öğrenci adedi kadar oturma yerinin olması.

- Taşıtların cinsine göre yeterli sayıda yangın söndürme cihazlarını bulundurmak,

- Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan, numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif  bir kuşak bulundurmak, (EK: 1/1, EK: 1/2)

- Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında, kırmızı ışık veren ve büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde ışıklı levha bulundurmak. (EK: 2)

- Taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.

- Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeleri her an kullanılabilir durumda bulundurmak.

- Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından küçük olmalıdır.  (12 yaş dahil).  (Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır).

- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

- Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalı ve periyodik muayenelerini yaptırmış, temiz,bakımlı ve güvenli durumdu bulundurmalı..

- Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

- Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalı, görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

- Taşıyıcı firma veya şahıslar Taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.

- Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve taşıma hizmeti sırasında taşıta öğrencilerden, ilgili okul öğretmenlerinden ve yardımcılarından başka herhangi bir yolcu almamak.

- İdarece verilecek öğrenci listesinin indirme-bindirme duraklarını, taşıma saatlerini ve yol güzergahını taşıtta bulundurmak.

- Şoförler E sınıfı sürücü belgesi için en az 3 (üç) yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için ise en az 5 (beş) yıllık sürücü belgesine sahip olacaktır.

- Öğrencilerin ders başlama saatinden 15 dakika önce okulda olması ve akşam ders çıkış saatinden 15 dakika önce servis aracının okulda bulundurması sağlanır.

- Öğrencilerin okula getirilmesi ve alındıkları yere bırakılması sırasında her türlü sorumluluk taşıyıcıya aittir.

- Güzergah seçilen yerdeki öğrenciler evlerinden belli saatte toplandıktan sonra taşıyıcı tarafından taşıta bindirilerek merkez seçilen okula belirtilen saatlerde getirilip götürüleceklerdir.

- Öğrencilerin yolun karşısına geçirilmesi gerektiği yerlerde, güvenli olarak karşıya geçirilmesi taşıyıcı tarafından sağlanır.

25) Sürücü dönem başlarında sağlık kontrolünden geçerek durumunu     belgelendirecektir..

- Mesleğe uygun ve öğrencilere güven verecek görünüm yansıtan ve gerektiğinde idarece belirlenecek veya Yönetmelikte belirlenen şekilde kılık ve kıyafete sahip olmak

- Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 Sayıl Kabahatler Kanununun 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.

- Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari taşıt kullanma belgesine sahip olmak, zorundadırlar.

- Taşıma işini yüklenenler, taşıma yaptıkları aracın herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda devreye koyacakları ikinci bir araç bildirmeleri ve bu aracın sigorta işlemlerini yaptırmaları zorunludur.

- “Sürücü hatalarını ( ilçe milli eğitim müdürlüğünün) 528 93 94 – 528 93 89 nolu telefona bildiriniz.”yazısını araçların arka camından görülebilecek şekilde uygun bir yerine asacaklardır.

- İhaleyi alan taşıyıcı firma veya şahıslar ihalenin üzerinde kaldığı bildirildiği tarihten itibaren 5 (Beş) gün içerisinde aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadır. Getirmedikleri taktirde 4734 sayılı kamu ihale kanunu gereğince işlem yapılacaktır.

- Aracın Zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası, Trafik Sigorta Poliçesi

- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak Sürücü Belgesi

- Ticari Taşıt Kullanım Belgesi

- Sürücünün son üç ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından aldığı Sabıka Kaydı

- Sürücünün son üç ay içerisinde düzenlenmiş Sağlık Raporu belgesi

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan Güzergah İzin Belgesi

Bahtiyar ERDOĞAN

Körfez  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü